ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY - SALA WIDOWISKOWA

KONCEPCJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO

System przeznaczony jest do nagłośnienia widowisk takich jak: występy muzyczne, przedstawienia teatralne, wydarzenia rozrywkowe, prezentacje, spotkania wykładowe itp.

Liczbę i rodzaje głośników dobrano pod kątem zapewnienia komfortu odsłuchu komunikatów słownych i muzyki oraz równomierne pokrycie dźwiękiem całej sali. Moc głośników dobrano pod względem zapewnienia optymalnego poziom głośności w miejscach odsłuchu zarówno dla wydarzeń teatralnych jak i koncertowych.	System nagłośnienia dedykowany jest  do zastosowań teatralnych i koncertowych jednocześnie przygotowany jest do zastosowań kinowych w systemie surround ośmiokanałowym. Poglądowe rozmieszczenie głośników przedstawiono na rysunku 1 – załączonym do opracowania.

NAGŁOŚNIENIE GŁÓWNE

W systemie zastosowano zestawy głośnikowe hiszpańskiej marki Vieta. Zestawy charakteryzują się bardzo dobrym, wyrównanym brzmieniem, zarówno przy małym i dużym poziomie głośności, oraz bardzo dobrą zrozumiałością mowy. Dodatkową cechą, wyróżniającą te głośniki spośród konkurencji, jest ten sam charakter brzmieniowy dla różnych modeli głośników. Oznacza to, że stosując zestawy o dużych mocach do nagłośnienia głównego oraz zestawy u mniejszych mocach jako dogłośnienie – system zachowuje ten sam charakter brzmieniowy w całej sali.

Jako nagłośnienie główne zastosowano aktywne dwudrożne zestawy Vieta La-12 (540W RMS) - po dwa na stronę. Zestawy zamontowane są pionowo jeden nad drugim na uchwytach „C-kształtnych” przymocowanych do ściany. Dolna krawędź głośnika znajduje się na wysokości 2m od podłogi sceny.

Rys. 1. Zestaw dwudrożny aktywny Vieta La-12.

Do odtwarzania małych częstotliwości zastosowano subwoofery pasywne na przetworniku 18 calowym - model Vieta Re-118S – pod dwa na stronę, stojące na podłodze po lewej i prawej stronie sceny. Subwoofery zasilane są wzmacniaczami Audac D3.

Rys. 2. Zestaw niskotonowy pasywny Vieta Re-118S.

DOGŁOŚNIENIE SALI

W celu zapewnienia komfortu odsłuchu w tylnej części sali zastosowano dodatkowo cztery kolumny  głośnikowe ścienne Vieta DO-44 – po dwie na stronę, jedna w połowie długości widowni, druga w 2/3 długości widowni. Kolumny mocowane są do ściany na dedykowanych uchwytach WB-44, umożliwiających regulację nachylanie głośników w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Zastosowanie tych głośników spełnia jednocześnie funkcję głośników surround podczas projekcji kinowych.

Zastosowanie kolumn głośnikowych jest uzasadnione ze względu na ich kąty zasięgu: szeroki kąt w poziomie powoduje pokrycie większej powierzchni widowni (niż przy zastosowaniu tradycyjnego głośnika dwudrożnego), natomiast wąski kąt w pionie niweluje występowanie odbić od sufitu i podłogi. Sygnał podany na kolumny głośnikowe jest opóźniony względem zestawu głównego, przy użyciu procesora sygnałowego Vieta VDC-48. Kolumny zasilane są czterokanałowym wzmacniaczem Audac Q4 – jedna kolumna na jeden kanał wzmacniacza.

Rys. 3. Kolumna głośnikowa Vieta Do-44

DOGŁOŚNIENIE PIERWSZYCH RZĘDÓW – FRONT FILL

W celu dogłośnienia pierwszych rzędów zastosowano dwudrożne zestawy aktywne Vieta La-8 po jednym na stronę. Zestawy ustawione są na podłodze sceny (obok subwooferów) i skierowane w pierwsze rzędy widowni.

GŁOŚNIK CENTRALNY

W celu przystosowania systemu do nagłośnienia seansów filmowych zastosowano jeden głośnik centralny, dwudrożny aktywny Vieta La-8, zamocowany nad sceną na uchwycie „C-kształtnym”, skierowany w stronę środka widowni.

Rys. 4. Zestaw dwudrożny aktywny Vieta La-8.

MONITORING SCENY

Aby umożliwić odsłuch na scenie zastosowano cztery zestawy głośnikowe pasywne Vieta Do-5 (50W RMS) umieszczone na uchwytach ścienny w narożnikach sceny. Głośniki montowane są na wysokości 2,5m od podłogi na uchwycie umożliwiającym regulację położenia głośnika. Zestawy Do-5 zasilane są czterokanałowym wzmacniaczem Audac DPA154.

Rys. 5. Zestaw dwudrożny pasywny Do-5

MIKSER FONICZNY

W systemie zastosowano mikser cyfrowy Yamaha DM1000 (16 wlotów, 12 wysyłek, możliwość podłączenia kart rozszerzających w celu posiadanie większej ilości wlotów). Mikser dedykowany jest do realizacji zarówno przedstawień teatralnych i koncertów muzycznych.

Rys. 6. Mikser cyfrowy Yamaha DM1000.

PROCESOR SYGNAŁOWY

W systemie zastosowano procesor sygnałowy Vieta VDC-48 (tego samego producenta co zestawy głośnikowy). Procesor posiada 4 wejścia i 8 wyjść sygnałowych z możliwością dowolnego krosowania sygnałów, regulacją poziomów wejściowych i wyjściowych, korekcją barwy, dynamiki i linią opóźniającej dla każdego kanału niezależnie. Dzięki swoim funkcjom procesor umożliwia precyzyjne zestrojenie systemu nagłośnienia.

Rys. 7. Procesor sygnałowy Vieta VDC-48

WZMACNIACZE

W systemie zastosowano wzmacniacze belgijskiego producenta AUDAC. Moc wzmacniaczy oraz ilość kanałów dobrano adekwatnie do mocy stosowanych głośników. Urządzenia: procesor sygnałowy i wzmacniacze przeznaczone są do montażu w szafie rack. W ofercie zaproponowano szafę rack marki Caymon FC16.

Rys. 8. Wzmacniacze AUDAC: D5, Q4, DPA-154.

# Text boxes

NIP 897-415-04-486

REGON 931077513

Bank Zachodni WBK S.A. 5 o/ Wrocław

70 1090 1522 0000 0000 5207 0048

Longar Sp. z o.o.

50-057 Wrocław, ul. Mennicza 13

tel. 71/ 344 61 62

fax 71/ 341 84 81

www.longar.com.pl

biuro@longar.com.pl

Ochrona środowiska przed hałasem

Obudowy izolacyjno-dźwiękochłonne

Akustyka wnętrz