Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru  robót budowlanych

wykonywanie posadzki z paneli podłogowych w ramach inwestycji pod nazwą :  Budowa  budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie”

Obiekt: Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa

Adres : Kluczowa  21, działka nr 36

Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie

Adres. 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  robót- posadzki  z paneli podłogowych

1.1.PRZEDMIOT SST I ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem posadzki .

    - Miejsce ułożenia

Posadzka z paneli podłogowych w pomieszczeniach  sali świetlicowej i szatni.

1.1.2.ZAKRES  STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.2

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem posadzki z paneli podłogowych

Zakres prac obejmuje:

    - Oczyszczenie podłoża

    - Przycięcie, dopasowanie i ułożenie pianki poliuretanowej - izolacji akustycznej,

    - Przycięcie, dopasowanie i ułożenie paneli podłogowych,

    - Montaż listw przyściennych systemowych.

  - WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące  właściwości materiałów budowlanych oraz ich przechowywania , transportem, warunkami dostawy

1.3.1.      Panele podłogowe  PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODŁOGOWYCH

| Klasa ścieralności | AC5 (33) |
| --- | --- |
| Łącznie desek | CLICK |
| Materiał spajający deski | zalecane użycie uszczelniacza Click Guard |
| Materiał bazowy nośny | HDF |
| Warstwa spodnia | Laminat przeciwprężny |
| Zabezpieczenie antybakteryjne | Anti Bacteria Coating |
| Zawartość drewna | >90% |
| Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcie. Zastosowanie pod ogrzewanie podłogowe | Tak |
| Połysk laminatu | wysoki |
| Gwarancja min (lata) | 10 |

- .SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

### TRANSPORT

Materiały   można przewozić dowolnymi   środkami transportu . Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

PRZED ZAKUPEM  Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji  kolor i deseń  paneli podłogowych

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

4.1.1. Transport, przechowywanie i aklimatyzacja

Transport i przechowywanie opakowań w pozycji poziomej, bez narażenia na gwałtowne zmiany wilgotności i temperatury, przed przystąpieniem do instalacji podłogę należy aklimatyzować przez co najmniej 48 godzin w zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana, otwórz foliowe opakowania bezpośrednio przed instalacją, przed rozpoczęciem instalacji i w jej trakcie temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej 18°C  a wilgotność względna powietrza 45-65%.

4.1.2. Kontrola materiału i podłoża

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić panele w świetle dziennym, czy nie posiadają uszkodzeń powierzchni lub innych wad; jeśli masz zastrzeżenia dotyczące jakości materiału, skontaktuj się ze sprzedawcą, producent nie uwzględnia reklamacji wynikających z  wadliwej instalacji czy używania innych niż zalecane produktów do pielęgnacji podłogi. Dostarczona partia materiału zawsze może różnić się odcieniem od wzorów pokazanych na zdjęciu lub we wzorniku ze względu na naturalne materiały użyte do produkcji podłóg

4.1.3. Sposób układania podłóg  jako podłogi pływającej

Przed rozpoczęciem układania desek należy wykonać odpowiednią izolację przeciwwilgociową (folia paroizolacyjna o grubości min 0,2 mm) oraz zastosować podkład   jako warstwę izolacji akustycznej i termicznej.

Układanie podłogi rozpoczyna się od lewego rogu pomieszczenia, wstawiając klin o odpowiedniej grubości między czołową krawędź deski a ścianę. Deski należy ustawić w taki sposób, aby pióra były wystawione w stronę pomieszczenia. Przy pomocy sznurka należy sprawdzić, czy pierwszy rząd został właściwie ułożony. Jeśli ściana, wzdłuż której układana podłogę nie jest równa, należy przyciąć odpowiednio deski z pierwszego rzędu, tak aby zapewnić właściwy odstęp dylatacyjny od ściany. Po dopasowaniu pierwszego rzędu ustal położenie desek stosując odpowiednie kliny.

Układanie następnego rzędu desek należy rozpocząć od fragmentu, który pozostał z pierwszego rzędu (jeśli jego długość zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesunięcia miedzy końcówkami desek w sąsiednich rzędach). Przesunięcie końcówek desek w sąsiednich rzędach podłogi nie może być mniejsze niż 30 cm.

W ten sposób należy kontynuować układanie następnych rzędów. W przypadku konieczności docinania desek do elementów wyposażenia pomieszczeń, które zostały na stałe zamocowane do podłoża, należy pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego odstępu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jeżeli istnieje taka możliwość, należy odpowiednio podciąć futryny, tak aby deski swobodnie wsuwały się między podłoże a obciętą krawędź. Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami wykończeniowymi.

Ostatni rząd desek należy dociąć, pamiętając o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Po usunięciu klinów można rozpocząć montaż listew przypodłogowych.

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

5.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości  lub znakiem  kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu

5.2 Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów ,których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować  również materiałów  przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

5.3 Należy  przeprowadzić kontrolę dotrzymania  warunków ogólnych wykonania robót ( cieplnych, wilgotnościowych. Sprawdzić  prawidłowość wykonania podkładu

#### Wszelkie odchylenia w parametrach powinny być naprawione przez Wykonawcę.   Wykonawca powinien  przedstawić zamawiającemu certyfikaty stosowanych materiałów

6.PRZEDMIAR  I OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m² ( metr kwadratowy) wykonanej posadzki

## KONCOWY OBMIAR WYKONANYCH ROBOT ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS ODBIORU TECHNICZNEGO

### 7.OPIS SPOSOBU OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty podlegają odbiorowi wg poniższych zasad

7.1. Odbiór materiałów i  robot powinien obejmować zgodność ich  wymogami technicznymi.

Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów ,których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również materiałów  przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).

7.2 Odbiór powinien obejmować

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie prawidłowości montażu paneli

- sprawdzenie prawidłowości montażu listew wykańczających

8.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT

Podstawa płatności  stanowi protokół odbioru końcowego robót   przez Zamawiającego

  - PRZEPISY ZWIĄZANE - Normy

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania

PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe