# PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie zadania pn:

„Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych”

| Lp. | Wyszczególnienie robot, opis czynności, obliczenie ilości | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: |  |  |
| 1. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach drogowych w terenie płaskim: km = 0,9468 + 0,8756 +1.0734 = 2,8958 | km | 2,896 |
| 2. | Ścinka poboczy z odwozem urobku transportem kołowym na odległość do 5 km na odkład. Miejsce odkładu po stronie wykonawcy. Grunt kat. III÷IV: m3 = [(2.896 – 0.300) x 2 x 0,50 x 0,15] x 1000 = 389,4 | m3 | 389,4 |
| 3. | Rozebranie kamiennych ścianek czołowych istniejących przepustów pod drogą gminną oraz pod wjazdami (o przelotach z rur betonowych): m3 = 4 x 2 x 0,60 = 4,80 | m3 | 4,80 |
| 4. | Rozbiórka części przelotowych istniejących przepustów rurowych. Rozbiórka łączna z nadkładem gruntowym grubości 30 cm ; Przepusty o średnicy 30 ÷ 40 cm: m = 12,0 + 8,0 + 7,0 = 27,0 | m | 27,0 |
| 5. | Wycięcie krzaków i porostów w trakcie odtwarzania przydrożnych rowów i ścince zawyżonego pobocza: Przyjęto powierzchnię ok. 1 ara. | ar | 1,0 |
|  | II. WYKONANIE KORYTA POD NOWĄ PODBUDOWĘ: |  |  |
| 6. | Mechaniczne wykonanie koryta w gruntach kat. IV÷V na głębokość 25 cm w miejscach korekty poziomu istniejącej konstrukcji drogi. Odwóz materiału z korytowania na odległość do 1 km, celem dokonania segregacji i ewentualnego wykorzystania na uformowanie poboczy. Koryto pod jezdnią na odcinkach w km: 0+184,6 ÷ 0+407,6 (Odcinek II-gi) oraz w km: 1+630,0 ÷ 1+682,0 (Odcinek III-ci). Wg załączonego zestawienia: m2 = 691,30 + 161,20 = | m2 | 852,50 |
| 7. | Koryto jak wyżej lecz pod wjazdy (zjazdy) na korygowanych odcinkach drogi wymienionych w poz. 6: m2 = (112,0 + 77,25) + 30,0 = 219,25 | m2 | 219,25 |
|  | III. PODBUDOWA: |  |  |
| 8. | Wyrównanie istniejącej konstrukcji drogi (poprzez likwidację wybojów) warstwą tłucznia 20/60 grubości 10 cm: m2 = 283,41 +180,53 + 506,86 = 970,80 | m2 | 970,80 |
| 9. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (Odcinek II-gi) w km: 0+000,0 ÷ 0+100,0 ; Szerokość jezdni – 3,05 m. Wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną 0/16 mm w ilości 75 kG/m2 : Mg = 100,0 x 3,05 x 0,075 = 22,875 | Mg | 22,875 |
| 10. | Podbudowa tłuczniowa w formie dwuwarstwowej nawierzchni grubości 15 cm (8+7 cm) na całej powierzchni drogi i wjazdów oraz skrzyżowań (na korygowanych wysokościowo odcinkach drogi) ; w km: 0+184,6 ÷ 0+407,6 (Odcinek II-gi) oraz w km: 1+630,0 ÷ 1+682,0 (Odcinek III-ci ): Wg poz. 6 + poz. 7: m2 = 852,50 + 219,25 = 1.071,75 | m2 | 1.071,75 |
| 11. | Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogowej 12 cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm: Według załączonego zestawienia: m2 = 2.976,15 + 1.888,22 + 2.655,20 = 7.519,57 | m2 | 7.519,57 |
| 12. | Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi w km 1+383,0 ÷ 1+598,3 warstwą podbudowy tłuczniowej 20/60 w formie jednowarstwowej grubości 12 cm (zamiast wzmocnienia kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/63,0 mm o tej samej grubości warstwy): Według załączonego zestawienia: m2 = 678,20 | m2 | 678,20 |
| 13. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2: (poz. 9 + poz. 10 + poz. 11 + poz.12) m2 = 305,00 + 1.071,75 + 7.519,57 + 678,20 = 9.574,52 | m2 | 9.574,52 |
|  | IV. NAWIERZCHNIA: |  |  |
| 14. | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy 4 cm: Według zestawienia: m2 = 2.881,47 + 2.513,11 + 3.389,85 = 8.784,43 | m2 | 8.874,43 |
| 15. | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego (0/12 mm): m2 = 2.834,13 + 2.774,33 + 3.336,18 = 8.944,64 | m2 | 8.944,64 |
|  | V. POBOCZA: |  |  |
| 16. | Dostarczenie kruszywa łamanego 0/31,5 mm oraz części urobku z korytowania (poz. nr 7 i nr 8) i uformowanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,50 m i grubości średniej 0,10 m wraz z zagęszczeniem: (poz. 2) m3 = [(2.896 – 0.300) x 2 x 0,50 x 0,10] x 1000 = 259,6 | m3 (m2) | 259,60 (2.596,0) |
|  | VI. ODWODNIENIE I UMOCNIENIA : |  |  |
| 17. | Wykonanie nowych przepustów żelbetowych rurowych w miejscu istniejących (wraz z betonowymi ściankami czołowymi i ławą z pospółki grubości 20 cm) ; o średnicy: Ø 30 cm = 12,0 m Ø 40 cm = 8,0 m Ø 60 cm = 7,0 m | m m m | 12,0 8,0 7,0 |
| 18. | Oczyszczenie części przelotowych istniejących przepustów o średnicy: a) Ø 30 Ø ÷ Ø 40 cm = 86,0 m b) Ø 50 cm = 15,0 m c) Ø 100 cm = 15,0 m | m m m | 86,0 15,0 15,0 |
| 19. | Zasypka części przelotowych i ścianek czołowych przepustów pospółką dostarczoną z odległości ok. 20 km zagęszczoną do wskaźnika 0,98: Przyjęto objętość średnią zasypki w ilości 0,25 m3 na 1 m przepustu o średnicy 30 ÷ 40 cm oraz 0,50 m3 na 1 m przepustu Ø 60 cm – powiększoną o objętość z poz. 20. m3 = (12,0 + 8,0) x 0,25 + 7,0 x 0,50 + 27,00 = 35,50 | m3 | 35,50 |
| 20. | Poszerzenie istniejących koryt po rozebranych przepustach poprzez wykonanie ręcznych wykopów w gruntach nawodnionych kat. IV z odwozem urobku transportem kołowym na odkład w odległości do 5 km (jak w przypadku gruntów pochodzących z odtworzenia istniejących rowów): Przyjęto średnio 1,0 m3 wykopu na 1 mb przelotu przepustu: m3 = (12,0 + 8,0 + 7,0) × 1,0 = 27,00 | m3 | 27,00 |
| 21. | Umocnienie rowów korytkami betonowymi typu tzw. płytkiego. Ułożenie korytek na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 15 cm: Odcinek II-gi ; km 0+313,5 ÷ 0+339,5 na długości 26,00 m. m = 15,00 | m | 26,00 |
| 22. | Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych poprzez ich pogłębienie średnio na 30 cm. Wykopy w nawodnionym gruncie kat. III ; z odwozem na odległość do 2 km środkami transportu kołowego. Miejsce odkładu określone staraniem wykonawcy: Łączną długość rowów przewidzianych do oczyszczenia i pogłębienia określono z projektu zagospodarowania terenu dla wszystkich trzech odcinków przebudowywanej drogi gminnej. m = (70,4 + 73,0 + 43,0) ; Odcinek I-szy + (47,0 + 50,0 + 152,4) ; Odcinek II-gi + 49,5 ; Odcinek III-ci = 485,3 | m | 485,3 |
| 23. | Wykonanie kompletnej studni wpadowej z kręgów żelbetowych Ø 80 cm o głębokości 1,50 m zakończonych od strony rowu umocnionego „korytkami” - włazem kanałowym ; np.: typu BEGU. Studnia przy posesji w km 0+313,7 (nr 71a) . | szt. | 1,0 |
| 24. | Umocnienie wjazdów „korytkami” typu płaskiego z wyprowadzeniem ich do przydrożnego rowu. Ułożenie korytek na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 15 cm: Odcinek I-szy ; w km 0+393,2-L oraz w km 0+593,8-L o łącznej długości ścieku = 20,0 m. m = 20,00 | m | 20,00 |
|  | VII. ROBOTY TOWARZYSZĄCE: |  |  |
| 25. | Wykonanie z wbudowaniem poręczy zabezpieczającej z rur stalowych na przepuście łukowym kamiennych w ciągu łącznika do drogi powiatowej nr 3177D (Stolec - Sieroszów) w km 0+394,0: m = 2 x 5,0 = 10,0 | m | 10,0 |
| 26. | Wykonanie w istniejącym krawężniku betonowym monolitycznym na Odcinku I-szym w km 0+846,8 ÷ 0+896,8 przerw ; poprzez „wycięcie” bruzd o szer. 1,00 m i wysokości 20 cm oraz grubości 25 cm. Rozstaw przerw co 5,00 m w celu przepuszczenia wód opadowych do przydrożnego rowu. Obrobienie krawędzi wykonanych przepustów na wody opadowe w krawężniku: m3 = 50,0 : 5,0 x 1,00 x 0,20 x 0,25 = 0,50 | m3 | 0,50 |

Sporządził:

mgr inż. Jan Bernard Michalski

# Ząbkowice Śl. –  lipiec  2012 r.