STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZLEWNI RZEKI NYSY KŁODZKIEJ PONIŻEJ WODOWSKAZU BARDO

UKŁAD OPRACOWANIA

| Pozycje wg umowy | Rodzaj opracowań wg umowy |
| --- | --- |
| 1 | HYDROLOGIA WIELKICH WÓD |
|  | A | Doliny rzek: Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska, Budzówka |
|  | B | Pozostałe ważniejsze cieki |
| 2 | INWENTARYZACJA I OCENA AKTUALNEGO STANU ZABUDOWY I ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO ZLEWNI NYSY KŁODZKIEJ PONIŻEJ WOD. BARDO Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGROŻEŃ OD ODRY |
|  | A | Doliny rzek: Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska, Budzówka Dane hydrologiczne, klasy techniczne budowli, przepływy miarodajne i kontrolne Aktualna zabudowa i użytkowanie terenów zalewowych doliny i terenów chronionych wałami, wielkość strat powodziowych na podstawie powodzi 1997 r. (lub innych), tereny zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy, tereny depresyjne lub bezodpływowe, itp. Charakterystyka i ocena stanu technicznego istniejących obwałowań, budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych w korycie rzeki (w aspekcie warunków przejścia wód powodziowych) Ocena efektów redukcyjnych rzeczywistych i hipotetycznych fal powodziowych na istniejących zbiornikach retencyjnych i ocena bezpieczeństwa pracy zbiorników Symulacyjne obliczenia przepustowości koryta i dolin dla przepływów miarodajnych i kontrolnych dla II-IV klasy technicznej obwałowań oraz Q50%, Q10%, Q5 Ocena aktualnego stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego dolin rzecznych zgodnie z wymogami normatywnymi Załączniki graficzne (mapy, profile) |
|  | B | Inwentaryzacja i ocena zagrożeń, strat powodziowych i zasięgów zalewów na podstawie powodzi 1997 r. (lub innych) dla pozostałych większych cieków |
| 3 | KONCEPCJE ZWIĘKSZENIA STOPNIA ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ ZLEWNI |
|  | A | Koncepcje zwiększenia stopnia zabezpieczenia przed powodzią dolin rzek: Nysa Kłodzka, Biała Głuchołaska, Ścinawa Niemodlińska, Budzówka |
|  | B | Ogólny program przedsięwzięć modernizacyjno-inwestycyjnych dla pozostałych większych cieków z uwzględnieniem hierarchii |
|  | C | Wytyczne dla potrzeb planowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania zlewni Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo |
| 4 | WYCIĄGI ZE STUDIUM |
|  | A | Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią |
|  | B | Dla obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią |