# SPis treści

| 1. | Podstawa i zakres opracowania | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | zagospodarowanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią | 5 |

1.	Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w ramach „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo” wykonywanego na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

###### Zgodnie ze specyfikacją niniejsze opracowanie zawiera:

###### Część II.4.A. 	Wyciągi ze studium dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią

W niniejszym opracowaniu sposób zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią określono na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

2.	zagospodarowanie obszarów bezpośredniego zagrożenia  powodzią

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. w art. 79 ust. 2 wyróżnia – z punktu widzenia ochrony przed powodzią - następujące obszary:

- obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,

- obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych, zwane obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- obszary potencjalnego zagrożenia powodzią.

Obszary te muszą być uwzględniane przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. tereny o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym powinny być chronione przed zalaniem wodami o prawdopodobieństwie występowania co najmniej raz na 200 lat. We wcześniejszych zapisach ustawy obszary te chronione były wodami o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat.

W opracowaniu 2.A.f. „Ocena aktualnego stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego dolin rzecznych zgodnie z wymogami normatywnymi” niniejszego Studium – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - wyszczególniono te obszary o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym i kulturowym, które znalazły się w strefie zalewowej Q1%. Wyszczególnienia powyższych obszarów dokonano na podstawie informacji uzyskanych z gmin leżących wzdłuż Nysy Kłodzkiej (poniżej Bardo), Budzówki, Białej Głuchołaskiej i Ścinawy Niemodlińskiej.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy Prawo wodne do obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zaliczono:

  - tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska,

  - obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

  - strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej.

Ustawa Prawo wodne nie wprowadza szczegółowych przepisów dotyczących wyznaczania stref zagrożenia powodziowego. W niniejszym Studium przyjęto, że podstawową strefą zagrożenia powodziowego jest strefa określona wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%. Strefę tę przyjęto jako podstawę do wyznaczenia zarówno obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, jak i obszarów potencjalnego zagrożenia. Wyznaczone strefy zagrożenia powodziowego – po ich uwzględnieniu w planach  zagospodarowania przestrzennego gmin – stanowić będą następnie podstawę do wyznaczania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności (art. 82 pkt. 2 Prawa wodnego):

- wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk,

- zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego.

Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor RZGW może, w drodze decyzji, na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zwolnić od w/w zakazów.  Równocześnie może także wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed powodzią oraz nakazać usunięcie drzew lub krzewów.

Z punktu widzenia zasad ochrony wód – w myśl art. 40 pkt. 1 ustawy Prawo wodne –zabrania się ponadto:

- wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz ciekłych odchodów zwierzęcych,

- spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody,

- lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania,

- mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód,

- pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz ich mycia w tych wodach,

- używania farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych.

Zakazy o których mowa w pkt 3, nie dotyczą wykorzystywania gruzu, mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód, a także lokalizowania inwestycji gospodarki rybackiej.

Dyrektor RZGW może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu o którym mowa w  pkt. 3, jeżeli wystąpi istotna potrzeba ekonomiczna lub społeczna, a zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Powyższe przepisy mają zastosowanie również do wysp oraz przymulisk powstałych w sposób naturalny na wodach powierzchniowych.

Sprawę wymaganych uzgodnień w zakresie planowania przestrzennego na obszarach zalewowych rzek precyzuje ustawa Prawo wodne w art. 4a:

„W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem RZGW  wymaga:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategia rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy - dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda”.

Ustawa o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 w zakresie terenów zalewowych dolin rzecznych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi stanowi, że:

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych ( art. 10 pkt. 2),

- wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, występuje do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej o opinię w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (art. 11 pkt. 1),

- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obowiązkowo granice i sposoby zagospodarowania terenów (…) narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych (art. 15 pkt. 2).